## Slide 1
Autonoom Voertuigsysteem
Oplevering aan Mercedes-Benz
Hardware­documentatie
Software­documentatie
Productie­handleiding
ESP32 · MQTT · KiCad PCB · InfluxDB · Grafana
Schooljaar 2024–2025

## Slide 2
Projectoverzicht
Wat?
Autonoom voertuig met lijnvolging, obstakeldetectie en draadloze communicatie
Voor wie?
Mercedes-Benz — intern transport & logistiek op de werkvloer
Hoe?
ESP32 stuurt IR-sensoren, motor drivers en ultrasone sensor aan via custom PCB
Monitoring?
MQTT → InfluxDB → Grafana dashboard voor realtime opvolging van alle wagentjes

## Slide 3
Hardwaredocumentatie
Hardwarespecificaties
ESP32 – Wi-Fi + BT microcontroller
L298N – dual H-bridge motor driver
3× IR-sensor – lijnvolging
HC-SR04 – ultrasone obstakeldetectie
Behuizing
Custom 3D-geprinte baseplates
Montage IR-sensoren & motor drivers
Productiebestanden beschikbaar (STL)
PCB & Schema
Ontworpen in KiCad 10.0.1
Buck converter 7.2V → 5V
Start/Stop drukknop, RGB LED

## Slide 4
PCB Ontwerp
Tool:
KiCad 10.0.1
MCU:
ESP32 (Wi-Fi + BT)
Motor driver:
L298N H-bridge
Voeding:
7.2V Li-Po → 5V
Regeling:
Buck Min360
Status:
Besteld, in levering

## Slide 5
Softwaredocumentatie
Code
Volledig gedocumenteerde broncode
Lijnvolging met IR-sensorarray
PID-sturing voor motorregeling
Obstakeldetectie + omrijlogica
MQTT-configuratie
Mosquitto broker op Raspberry Pi
Topics: batterij, afstand, status, fout
Authenticatie via wachtwoordbestand
Foutdetectie & Herstel
Vastgelopen → achteruit + herroute
Geen vooruitgang → MQTT-alert
Automatisch herstel of operator-melding

## Slide 6
MQTT & Dashboard
Wagentje
(ESP32)
Raspberry Pi
(Mosquitto)
InfluxDB
Grafana
Dashboard
MQTT Topics
wagon/batterij – percentage + LED-status
wagon/afstand – meting ultrasone sensor
wagon/status – stop / start / rondleiding
wagon/fout – vastgelopen of kritiek
Batterij LED
> 30% – OK
< 30% – Laag
< 10% – Stop

## Slide 7
Productiehandleiding
01
PCB bestellen & solderen
Gebruik de meegeleverde Gerber-bestanden. Soldeer ESP32, L298N, buck converter en passieve componenten.
02
Behuizing 3D-printen
Print de baseplates via de STL-productiebestanden. Monteer IR-sensoren en motor drivers op de plates.
03
Elektrische aansluiting
Verbind motoren, sensoren en servo conform het elektronisch schema. Controleer spanningsniveaus.
04
Firmware flashen
Flash de gedocumenteerde code via de Arduino IDE op de ESP32. Stel Wi-Fi en MQTT-broker in.
05
Kalibratie & test
Stel IR-sensoren af op de lijn. Test obstakeldetectie. Verifieer MQTT-communicatie via het dashboard.
06
Dashboard activeren
Start InfluxDB + Grafana op de Raspberry Pi. Voeg wagentjes toe en controleer realtime data.

## Slide 8
Oplevering – Overzicht
Hardwaredocumentatie
Specificaties alle hardwarecomponenten
Elektronische schema's (KiCad)
PCB-ontwerp + Gerber-bestanden
3D-printbestanden behuizing (STL)
Softwaredocumentatie
Volledig gedocumenteerde broncode
MQTT-configuratie (Mosquitto)
Dashboard-configuratie (Grafana)
Foutdetectie- en herstelstrategieën
Productiehandleiding
6-stappengids PCB → rijdend wagentje
Kalibratie-instructies sensoren
Dashboard opstartprocedure
Vragen?